舟水发〔2019〕148号

舟山市水利局关于舟山市海塘加固工程-岱山县项目可行性研究报告行业审查意见

市发改委：

岱山县上报的《舟山市海塘加固工程-岱山县项目可行性研究报告》(报批稿)收悉，根据水利项目工程可行性研究报告审批要求，我局提出行业审查意见如下：

一、工程建设的必要性

海塘是沿海地区抗御台风风暴灾害，保障经济社会发展和人民群众生命财产安全的重要基础设施。我市自1998年标准海塘建设以来，一线海塘建设标准基本达到20～50年一遇，部分达到100年一遇以上标准。但经2018年海塘防御能力安全评估，仍有部分海塘存在整体沉降、结构破损、交叉建筑物不配套及建设标准不高等问题。根据《浙江省人民政府办公厅关于进一步加大基础设施领域补短板力度的实施意见》（浙政办发〔2019〕39号）、《浙江省水利厅省发改委省住建厅关于印发百项千亿防洪排涝工程项目库调整方案的通知》（浙水计〔2018〕26号）等要求，舟山市人民政府办公室印发了《舟山市人民政府办公室关于进一步加快全市海塘加固工程的意见》（舟政办发〔2019〕82号），围绕水利发展的重点区域、关键领域和薄弱环节，推进重点海塘达标建设，逐步构筑完善的沿海防潮减灾体系。

实施舟山市海塘加固工程-岱山县项目十分必要和迫切。

二、工程建设任务、规模和标准

舟山市海塘加固工程-岱山县项目实施建设海塘5条1.95公里。其中：

1、秀北－小欢喜海塘加固海塘长度808m，其中秀北段加固海塘长618m，同时对海塘上的养殖水闸进行加固，小欢喜段加固海塘长190m，同时在海塘上新建养殖水闸一座。

2、高亭鹿栈海塘海塘轴线总长257m，对水闸进行拆除新建，工程规模单孔×1m，闸底高程为0.50m。

3、衢山渔耕碗海塘：加固海塘长度为260m；改建2#水闸规模为2孔×1.50m，设计排涝最大过闸流量13.0m³/s，对1#水闸管理用房进行拆除重建，启闭设备进行加固维修；新建泵站规模：采用两台泵排机组，单泵设计流量2.0m3/s；整治渔耕碗支河长度为559.0m，宽度为3.50～5.0m。

4、衢山樟套海塘：加固海塘全长400m，改建1#水闸（北闸），3孔×2.0m；维修加固2#水闸，新建上游河道护岸挡墙长约242m。

5、秀山大欢喜海塘塘轴线总长224m，在桩号K0+0+055处新建2根排水管，管径Φ80cm；新建上游引水渠道30m；配套改造防汛道路140m。

秀北－小欢喜海塘工程等别均为Ⅲ等，按50年一遇高潮位遭遇50年一遇波浪，允许部分越浪。

衢山渔耕碗海塘、衢山樟套海塘、高亭鹿栈海塘和秀山大欢喜海塘工程等别均为Ⅳ等，按20年一遇高潮位遭遇20年一遇波浪，允许部分越浪。

三、工程布置和占地情况

海塘加固轴线保持在原有海塘基础上进行提标加固，坚持建设、开发与保护相结合，注重沿海地区生态环境保护，使海塘工程与沿海生态环境保护相协调。

高亭鹿栈海塘加固工程：海塘背坡在保护区内占用养殖塘面积约0.7亩；衢山渔耕碗海塘加固工程：工程增设泵站管理用房及其附属设施，用地面积约为550m2，该占地为海塘背坡临水处，属海塘管理范围内。工程无占用海域情况。

四、工程建设管理和工期

本工程工程建设主要为标准海塘加固、新建水闸及新建泵（闸）站，本次改造工程后，仍沿用原有机构，不再新设管理机构。严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和质量与安全监督的有关要求推进项目实施，确保工程质量。

工程分三年实施，总工期为30个月。

五、投资估算及资金筹措

本工程总投资3497万元，其中建安工程部分1929万元，机电设备及安装工程273万元，金属结构设备及安装工程103万元，施工临时工程283万元。建设资金除省、市补助外，其余由县区自筹解决。

舟山市水利局

2019年11月20日

抄送：岱山县水利局

舟山市水利局办公室                   2019年11月20日印发