# 附件3          舟山市水利建设工程安全文明施工标准化评分细则

| 序 号 | 评分分类 | 评分要点 | 评分内容及标准 | 标准 分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、一般规定 （35 分） | 总体布置 | 施工生产区、办公区、生活区应分开设置。 施工生产区各加工、生产区域应划分清晰。办公区应统一规划集中布置，至少有一处集中办公区域。生活区施工管理人员宿舍与作业人员宿舍应分开设置。 | 20 | （1）施工生产区、办公区、生活区未分开设置 的扣 2-5分。 （2）施工生产区各加工、生产区域划分不清晰 扣 2-5分。 （3）办公区分散布置，未设置一处集中的办公 区域的扣 5 分。 （4）施工管理人员与作业人员宿舍未分开设置 扣 5分。 |
| 2 |  | 实施方案编 制 | 施工单位应参照《浙江省水利建设工程文明标化工地创建 指导手册》的具体要求，编制并完善文明标化工地创建实 施方案，并报项目法人及监理单位履行相应的审批手续。 | 15 | （1）未编制文明标化工地创建实施方案的，此 项不得分。 （2）方案编制不完善，事项设置不符合指导手 册要求的扣 5分。 （3）方案未履行审批程序的扣 5 分。 |
|  | 二、施工生产 区标准化 (280分) | 大门及门卫 室 | 施工生产区主要进出口应设立大门，大门两侧门柱需印企 业宣传标语，大门应大气美观，宽度不得小于 8m，大门靠门卫室侧应设相应的门禁系统。 门卫室尺寸不小于 1.5m×1.5m，地面作硬化处理；室内须 悬挂门卫管理制度，设办公桌椅，并应满足防雨、保温、 照明、通讯等要求；室内应设立安全帽存放区。 | 20 | （1）施工生产区未设置大门及门卫室的，此项 不得分。 （2）大门宽度不足扣0.5分；两侧门柱未设宣传 标语扣 2分；形象较差扣 1-3 分。 （3）未设置门禁系统扣1分。 （4）未设置门卫室扣 2分。室内地面未硬化扣 1 分；不能满足防雨、保温、照明、通讯要求每 项扣 1 分；室内未规定悬挂门卫管理制度的扣 1 分；未设置办公桌椅扣1分；未设立安全帽存 放区扣 1分。 |
|  |  | 八牌四图 | “八牌四图”应包括：工程概况牌、管理人员名单及监督电 话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、重大危险 源公示牌、农民工工资维权公示牌、质量责任公示牌和施 工现场平面图、安全生产管理网络图、工程效果图、工程 区域位置图。八牌四图应规格统一、集中布置、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确。 | 20 | （1）未设置“八牌四图”，此项不得分。 （2）“八牌四图”设置不完整，每缺一项扣2分，扣完为止。 （3）“八牌四图”未集中布置，规格不统一的扣 2 分。 （4）“八牌四图”破损、形象较差的扣 1-3分。 |
|  | 二、施工生产 区标准化 (280分) | 施工生产区 围挡 | 水闸、泵站等点状工程应封闭，线性工程重点区域需封闭； 水库等范围较大工程重点区域需封闭；处于城区或人流较 大的镇区等，应采用组合式彩（塑）钢板或移动式基础彩 钢板进行围挡封闭，围挡高度不应低于2m，其中处于城市主干道等围挡高度不应小于2.5m；处于城郊、农村等人流较小的区域，可采用隔离栅进行封闭，隔离栅高度不 应低于1.8m；围挡外墙面应布置具有水利特色的标语、 图片或社会主义核心价值观公益宣传标语、图片等。 | 20 | （1）施工生产区未设置围挡的，此项不得分。 （2）水闸、泵站等点状工程或线性及范围较大 工程的重点区域未做到封闭施工的扣 10 分。 （3）围挡高度不足扣 5 分。 （4）围挡未布置标语、宣传图片或布置不足的 扣 2-4 分。 |
|  |  | 临边防护 | 临空、临边处，须设置安全防护栏杆等临边防护设施；上 杆离地高度不应低于 1.2m， 栏杆底部挡脚板不低于0.2m；坡度大于25度时，防护栏应加高至1.5m，特殊 部位应用网栅封闭；钢管采用扣件连接；立杆间距不大于 2.0m，在泥石地面固定 时，立杆打 入地面深度 宜 为0.5m~0.7m，离坡坎口距离不小于 0.5m；防护栏杆长度 小于 10m 时，两端应设立斜杆；长度大于 10m 时，每 10 m 至少设置一对斜杆。 | 15 | （1）工程临边、临空处未设置防护，每发现一 处扣 2 分，扣完为止。 （2）钢管未采用扣件连接，每发现一处扣 1分， 最高扣 5 分。 （3）临边防护高度不足，每发现一项扣 1分， 最高扣 5分。 （4）下部有人员通行或作业时未设置挡脚板的 扣 2 分；长度超过 10m 未设置斜撑的扣 3分。 |
|  |  | 脚手架工程 | 脚手架搭设选用的钢管应质量合格；脚手架地基按方案要 求平整夯实，并设置排水沟；每根立杆下设置底座和垫板； 立杆下部距地面宜为0.2m 处设置纵横向扫地杆；脚手架立杆间距不应大于2.0m，立杆必须用连墙件与建筑物可 靠连接，大横杆间距不大于1.2m，小横杆间距不大于 1.5m；脚手架采用扣件连接，各连接处互伸出端头应大于0.1m；外侧及每隔2~3道横杆应设剪刀撑，排架基础以上12m范围内每排横杆均应设置剪刀撑；每隔一组或二组剪刀撑设置一道0.2m高挡脚板；作业层脚手板应满铺；脚手架外侧使用合格的密目式安全网进行全封闭；脚 手架每隔两层且高度不超过10m 设水平安全网或满铺脚手板；作业层外侧设置1.2m 高防护栏杆和 0.2m高挡脚板。 | 25 | （1）脚手架搭设使用变形或严重锈蚀的钢管， 每发现一处扣 1 分，扣完为止。 （2）脚手架地基未按要求平整夯实并设置排水 沟每发现一处扣1分；基础上沿脚手架长度方 向未设置垫板的每发现一处扣 2分。 （3）脚手架立杆间距、横杆间距不符合规范要 求的每发现一处扣 3分。 （4）未按规范要求设置剪刀撑的每处扣 2分； 未按规范要求设置扫地杆的每处扣 2分。 （5）脚手板未满铺扣 3 分；脚手架外侧未使用 安全网进行封闭的扣3分，安全网存在破损的 扣 2分。 （6）作业层外侧未设置防护栏杆扣 2分，防护 栏杆高度不足扣 1 分；未设置挡脚板扣 2分。 |
|  | 二、施工生产 区标准化 (280分) | 脚手架人行 通道 | 运料道宽度不小 1.5m，人行斜道宽度不小于 1.0m；拐弯处设置平台，其宽度不小于斜道宽度，斜道两侧及平台外 围设置双道防护栏杆及挡脚板；斜道踏板采用不少于4cm厚的木板，并每隔 0.3m 设 5cm 宽 1cm 厚的防滑条。 | 10 | （1）脚手架未按规定设置人行通道，存在攀爬 脚手架作业行为的本项不得分。 （2）人行通道防护栏杆设置不到位扣 3分；未 设置挡脚板扣 1分。 （3）人行通道宽度不足扣 2分；坡度过陡不符 合要求的扣 1分。 （4）踏板未铺设木板并设置防滑条的扣 3分。 |
|  |  | 隧洞施工 | 洞脸、排水沟按设计要求施工，洞脸边坡外侧设置挡渣墙 或积石槽，其顺洞轴方向不宜小于5m；洞口路面应硬化，洞口两旁应设置相应的隧洞施工注意事项；洞口应设置门 禁和值班岗亭，设置进出隧洞电子牌及时显示进出洞人员 及洞内有害气体情况；洞内临时用电应采用三相五线制，即专用电源工作零线与保护零线分开设置的TN-S 接零保护系统，进洞电压应符合规范要求；洞内系统通风、照 明及时设置，保证洞内空气质量和照明良好，作业面应设 置移动照明设施；洞内应排水良好，不应有积水。 | 30 | （1）洞脸边坡外侧未按规定设置挡渣墙或积水 槽的扣5分，挡渣墙或积石槽长度不足的扣 3 分。 （2）洞口路面未硬化的扣 3分。 （3）洞口未设置门禁或值班亭扣10分；进洞 口不能及时显示进洞人员情况扣3分；不能及 时显示洞内有害气体情况扣 2分。 （4）洞内临时用电不规范扣 3分；通风不及时 扣 2分；洞内存在积水扣 2分。 |
|  |  | 场地硬化 | 施工行车道路硬化：在稳定的土基层上用厚度不低于10cm混凝土进行硬化。施工人员通道硬化：宜硬化。 生产加工区硬化：用20cm 厚的混凝土进行硬化。 | 15 | （1）主要行车道路未硬化的每处扣 2分；人行 通道未硬化的每处扣 1分。 （2）施工生产区，各类加工场所未硬化的每处 扣 2分。 |
|  |  | 道路及排水 | 施工现场道路应考虑与外部人员车辆分隔；行车道路应硬 化处理，宽不小于 4m，路面平整、坚实、卫生，两侧顺 直、设置分割条；施工人行道与行车通道分开设置，需硬 化，路宽不小于1.5m。主要施工道路两侧设排水沟，无翻浆积水现象；主要排水 沟应采用砖砌或混凝土浇筑，排水容量满足最大排水要 求。 | 15 | （1）主要行车道路路面不坚实、平整、卫生扣 2-5分；路宽度不足扣 2分。 （2）人行通道未与行车通道分开设置扣 3分； 人行道路路面道宽度不足扣 2分。 （3）排水设施不足，主要施工道路存在积水现 象扣 3分。 |
|  |  | 三级配电 | 现场采用总配电箱、分配电箱、开关箱三级供电，总配电 箱和开关箱两级漏电保护系统；分配电箱与开关箱的距离 不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水 平距离不宜超过3m；配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或 阻燃绝缘材料制作，箱体表面应做防腐处理；配电箱的电 气安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板；N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE 线端子板必须与金属电器安装板做电器连接，进出线中的 N 线必须通过N线端子板连接，PE线必须通过PE线端子板连接。 | 15 | （1）施工现场临时用电未按规定采用三级配电 的，此项不得分。 （2）配电箱破旧形象较差，每个扣 1-3分；摆 放设置不规范，每个扣 2分，扣完为止。 （3）配电箱接线不规范，每发一处扣 2 分。 |
|  | 二、施工生产 区标准化 (280分) | 配电柜防护 | 配电柜放置平台高出地面 30cm，平台平铺 1cm 厚绝缘 橡胶；配电室周围应设置围栏等防护设施，需设置进出门， 门宽不小于0.6m。配电箱正面留不小于1.5m操作通道， 背面留不小于0.8m操作通道；顶部设置棚顶，棚顶应封 闭严密，满足防雨要求。配电室内需设灭火器及消防沙。 | 10 | （1）配电柜未设置防护的，此项不得分。 （2）配电柜未放置于高出地面30cm以上平台 的扣 2分。 （3）配电柜顶部未设置棚顶，不满足防雨要求 的扣3分；四周未设置围栏的扣2分（如配电 柜设置于专门的配电室内可认为该项符合要 求）。 （4）配电柜旁未按规定设置灭火器及消防沙的扣 2分。 （5）配电柜正面未挂设相应警示标志的扣 1分。 |
|  |  | 电线敷设 | 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应 避免机械损伤和介质腐蚀；埋地敷设时，宜选用铠装电缆， 直接埋地深度不宜小于0.7m，电缆上下左右应均匀敷设 不小于50mm 厚的细沙，后覆盖砖、混凝土板等硬质保 护层；埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械 损伤、介质腐蚀场所及其引出地面2.0m高到地下0.2m 处需加防护套管；架空敷设时，架空电缆应沿电杆、支架 或墙壁敷设，采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线， 架空线路最大弧垂与地面距离不小于4.0m，沿墙壁敷设 时最大弧垂距地不得小于2.0m。 | 10 | （1）电缆线路未按规定埋地或架空的每处扣 2 分，扣完为止。 （2）电缆架空或埋设不规范每发现一处，扣 1 分。 |
|  |  | 钢筋加工棚 | 加工棚采用钢管或型钢搭设，尺寸大小按生产要求确定， 高度不小于5m；加工场顶棚四周或周边沿口挡板处设置 宣传标语，内部悬挂各设备安全操作规程；四周应设置排 水沟，电缆采用埋设或套管形式保护，棚内设灭火器；搭 设范围在塔吊回转半径或建筑物周边，须设置双层硬质防 护，上下层间距不小于0.6m。 | 15 | （1）现场主要钢筋加工场地未设置加工棚的， 此项不得分。 （2）钢筋加工棚的大小不能符合现场钢筋加工 需要扣 4分。 （3）钢筋加工棚四周未设排水沟的扣 1 分；四 周未设置宣传标语的扣2分；内部未悬挂各类 设备的操作规程，每缺一项扣1分，最多扣 3 分。 （4）加工棚内未按规定设置灭火器的扣 3分。 （5）钢筋加工棚处于塔吊范围内或建筑物周边 未设置双层硬质防护的扣 2分。 |
|  | 二、施工生产 区标准化 (280分) | 混凝土拌合 系统 | 搅拌区地面及主要运输道路应平整碾压后硬化处理，适当 位置修建污水沉淀池；搅拌机主机、输料机及配料机宜采 用彩钢板做挡雨棚；水泥存放桶、搅拌机、皮带输送机应 封闭，水泥罐、粉煤灰罐外表涂装企业标志或宣传标语； 应在醒目位置挂设混凝土（砂浆）配合比牌，及安全警示 标志标牌，操作室内应张挂操作规程。 | 10 | （1）混凝土搅拌区布局不合理四周道路宽度、 硬度不能满足车辆行走、转弯的要求扣 3分。 （2）搅拌主机、输料机及配料机等未设置挡雨 棚扣 2分。 （3）水泥存放桶、搅拌机、皮带传送机未封闭 扣 2分。 （4）未在醒目位置处挂设混凝土配合比牌扣 2 分；操作室未张挂操作规程扣 1分。 |
|  |  | 骨料加工系 统 | 砂石料生产机械安装应基础牢固、稳定性好；基础各部位 连接牢靠；破碎机械进料口部位采用机动车辆进料时，应 设置进料平台，平台与进料口连接处应设置混凝土安全 埂；破碎机械的进料口、出料口以及筛分楼的进料口、振 动筛等部位，应设置洒水等降尘措施，骨料传送带应设置 封闭等防尘措施；各层设备有可靠的指示灯等联动的启 动、运行、停机、故障联系信号，裸露的传动装置设置孔 口尺寸不大于0.3m×0.3m；筛分系统设置前应按要求设置检修平台；应在醒目位置挂设岗位安全操作规程牌。 | 10 | （1）采用机动车进料时，未设置进料平台的扣 2 分；进料平台与进料口连接处未设置混凝土安 全埂的扣 2分。 （2）加工系统洒水降尘系统不能符合环保要求 的扣 3分。 （3）裸露的传动装置处未设置防护罩的每处扣 2分。 （4）醒目位置处未挂设操作规程的扣 1分。 |
|  |  | 钢筋堆放 | 钢筋应按不同等级、牌号、规格及生产厂家分别堆存，不 应混杂。每垛钢材应设置材料标识牌；钢筋应架空堆放，材料离地面 15cm~30cm，钢筋两侧采用槽钢或工字钢围 挡；钢筋堆放不得超过 2 层，高度不得超过两侧槽钢高 度；钢筋放置室外时需对钢筋加以覆盖。 | 10 | （1）现场钢筋随地堆放，未按不同等级、牌号、 规格、生产厂家分类堆放的，此项不得分。 （2）每垛钢筋未设置材料标识牌的扣 3分。 （3）钢筋未架空堆放扣 3分，架空高度不足的 扣 1 分；钢筋两侧未进行围挡的扣 2分，围挡 高度不足的扣 1分。 （4）钢筋置于室外未加以覆盖的扣 2分。 |
|  |  | 砂石料堆放 | 不同粒径、不同品种的砂石料应分仓存放，每个分仓应分 别设置标识标牌；料仓隔墙采用实体砌筑，隔墙高度宜大 于堆料高度50cm以上；仓内地面须硬化，设置合理的地面坡度，料仓内地坪高于仓外地坪，料仓墙下部预留排 水孔；料仓的容量应满足最大单批次连续施工的需要，并 留有一定的余地，另外还应满足运输车辆和装载机等作业 要求；料仓要设置顶棚或用篷布覆盖，并有防尘措施。 | 10 | （1）砂石料随地堆放，未设置砂石料堆放仓的， 此项不得分。 （2）不同粒径、不同品种砂石料未分仓存放， 出现混料的扣 4分。 （3）料仓隔墙高度不足的扣 2分。 （4）料仓未设置顶棚的扣 2分；隔墙处未设置 标识牌的扣 2分。 |
|  | 二、施工生产 区标准化 (280分) | 施工生产区 消防设施 | 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等 临时消防设施；当疏散通道需要单独设置时，应采用不燃、 难燃材料建造，并应与在建工程结构施工同步设置；在建 工程脚手架、支模架的架体采用不燃或难燃材料搭设，脚 手架工程外围安全防护网须采用阻燃型安全防护网；作业 场所应设置明显的疏散指示标志，指示最近的临时疏散通 道入口，作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。 | 10 | （1）在建工程脚手架、支模架、安全网未按规 定使用不燃、难燃、阻燃型材料，扣 5分。 （3）作业现场显眼处未设置明显的疏散标志的 扣 5分。 |
|  |  | 应急物资仓 库 | 应急物资仓库，库房面积不小于40m2 ，库房内应设置材料架，轻便应急物资置于材料架上，分类码放整齐，标示 清晰，并配有出入库台账；应急物资配备种类及数量应符 合应急预案及施工所在地相关规定；应急物资应专人专库 保管，严禁他用，库房墙面应挂设相应的物资管理制度； 库内需配备灭火器等消防设施。 | 10 | （1）未按规定设置应急物资仓库的，此项不得 分。 （2）库内未设置材料架的扣 3分。 （3）物质未分类码放整齐，无标识的扣 2分。 （4）仓库无专人保管扣 2分；无出入库台账的 扣 2分。 （5）仓库内未挂设相应的管理制度的扣 1分。 |
|  | 三、办公区标 准化 (100 分) | 警示标牌 | 施工现场出入口、施工其中机械、临时用电设施、脚手架、 出入通道口、动火作业处、楼梯口、电梯井口、孔洞口、 桥梁口、隧道口、基坑边缘、易燃易爆物及有害气体和液 体存放处等危险部位应设置明显的警示标志。 警示标志应设置在醒目位置，固定需稳固不的倾斜、倒置 等，警示标志应大小适中，形象良好，不应存在污损。 | 20 | （1）现场应设置警示标牌处，未设置的每处扣 2分，扣完为止。 （2）现场警示标志设立不规范，倾斜、倒置的 每发现一处扣 1 分，扣完为止。 （3）现场警示标志污损的每发现一处扣 1 分， 扣完为止。 |
|  |  | 围墙 | 采用实体砌筑围墙或栅栏，美观、牢固，高度2m以上；实体砌筑围墙墙面刷蓝色涂料，布置具有水利特色的宣传 图片和标语。 | 20 | （1）项目办公区未设置围墙的，此项不得分。 （2）围墙高度不足，扣 5分。 （3）围墙形象较差的，扣 2-5 分；无相关宣传 图片标语，扣 5分。 |
|  |  | 办公用房 | 美观、牢固，外侧栏板布置各 类具有水利特色的宣传标语及图片；楼梯和走道净宽度不 应小于1m；楼梯扶手栏杆高度不应低于0.9m；外廊栏杆高度不应低1.05m。 | 30 | （1）办公用房整体形象较差，破旧、不美观，扣 5-15分。 （2）外墙未设置具有水利特色的宣传标语及图 片的扣5分，设置的宣传标语及图片偏少的， 扣 2分。 （3）楼梯和走道宽度不足的扣 5 分；楼梯、走 道扶手栏杆高度不足的扣 5分。 （4）疏散楼梯数量不足，不符合消防要求的扣 5分。 |
|  | 三、办公区标 准化 (100分) | 宣传栏 | 设置于项目部显眼位置，数量不少于8块，其中党务公 开栏和企务公开栏不少于2块；宣传栏应大方美观，架 体采用白钢制作，顶端设遮雨棚。 | 15 | （1）办公区内未设宣传栏的，此项不得分。 （2）宣传栏少于 8块，每少一块扣 2分，最高 扣 10分。 （3）未设置架体厨框、形象较差扣 2-5分。 |
|  |  | 办公区消防 设施 | 消防通道宽度不小于4m；灭火器按50~100m2 配备一 组，箱外贴使用说明及防火责任人告示牌，箱内挂检查卡， 每月一次检查；配备消防砂池、消防栓，消防桶等其他消 防设施。 | 15 | （1）未设置消防通道的扣 3分。 （2）办公区未设置灭火器扣 5分，设置数量不 足的扣 2 分；灭火器未定期检查扣 2 分；未标 明防火责任人的扣 1 分。 （3）消防沙池、消防栓、消防桶、消防铲，每 缺一项扣 2 分，最高扣 5 分。 |
|  | 四、行为规范 标准化 (55 分) | 工地纪律 | 管理人员及现场作业人员应严格遵守工地纪律；爱岗尽 责，按时上下班，杜绝迟到、早退，按时签到，工作时间 不得擅离岗位，不得串岗聊天、大声喧哗；落实班前教育， 班组作业前必须进行班前教育；严格按照操作规程、施工 指导手册等规范作业行为；作业人员进入施工现场后需按 照规范要求穿戴各类防护用品。 | 15 | （1）不按时上下班，未执行考勤或考勤不全， 每家单位扣 3 分，扣完为止。 （2）作业前未落实班前教育的，扣 1 分；工作 时间擅离岗位，串岗聊天，每发现一人扣 1 分， 最高扣 5 分。 （3）未按照操作规程、施工指导手册等规范作 业行为的，每发现一处扣 1分，最高扣 5分。 （4）进入施工现场未按规范要求穿戴各类防护 用品每发现一人扣 1 分，最高扣 5 分。 |
|  |  | 卫生保洁 | 办公室：桌椅摆放有序，干净、整洁，地面无垃圾。 施工现场：做到工完场清，文明施工。职工宿舍：做到整洁有序，床上用品整洁，日用物品放置 有序，室内外保持干净，无污水、污物及异味。食堂：需保持内外整洁、卫生，不堆放与食品无关的施工 物料和工具；操作间和储藏间分开设置；餐具、灶具等食 堂用具做到卫生、整洁，做好防潮、防虫、防蝇、防鼠工 作，卫生间：需做到专人每天清扫，每周消毒。垃圾及时清理，做好垃圾分类，临时存放不超过三天 | 20 | （1）办公室座椅摆放无序，不能保持干净整洁， 地面有垃圾，扣 1-3分。 （2）施工现场杂乱无章，未做到完工清场，扣 1-3 分。 （3）职工宿舍不整洁，杂乱无章，有异味，扣 1-5分。 （4）食堂杂乱无章，不干净整洁扣 1-5分。 （5）垃圾未及时清理，超过 3 天扣 4分。 |
|  |  | 安全帽佩戴 | 进入施工现场必须佩戴安全帽；不同单位人员佩戴的安全 帽颜色应统一分别确定，正面需印制相关企业标识及企业 名称；安全帽外形应大气美观，并具有出厂检验合格证。 | 20 | （1）施工现场人员未佩戴安全帽，每发现一次 扣 5分，扣完为止。 （2）安全帽无出厂检验合格证的扣 5 分。 （3）参建单位安全帽存在颜色、样式重样的扣 2-5 分。 |
|  | 五、数字化建 设标准化 (30 分) | 网络通讯及 视频监控 | 办公区、生活区应设置相应的无线路由器，做到 WIFI全 覆盖。工程重点施工区域、脚手架、深基坑、高边坡、高大模板、 建筑起重机械、施工电梯、料场、混凝土拌合系统、油库、 炸药库、易燃易爆物品存放仓库、施工区域人员与车辆进 出通道等部位应安装摄像头。摄像头需有夜视功能；应设监控室，专人管理。 | 35 | （1）工程未设置视频监控系统的，此项不得分。 （2）需设置摄像头区域未安装，每发现一处扣 2 分，扣完为止。 （3）未设置监控室，扣 5 分。 （4）监控室内监控显示屏损坏未及时维修的， 每 发 现 一 个 ， 扣2分 ， 最 高 扣10分。 （5）办公区无无线网扣 3 分；生活区无无线网 扣 2 分。 |
|  | 六、加分项 (50 分) | 智能控制技 术 | 有条件的工程应积极推进智能控制技术应用，对水利建设 工程的人员、物料、设备、质量、安全及环境等方面采用 数字化的方法，实现项目管理信息化、精细化，提升工程 管理水平。 | 15 | 积极推进智能控制技术应用，对水利建设工程 的人员、物料、设备、质量、安全及环境等方 面采用数字化的方法，实现项目管理信息化、 精细化，每采取一项智能控制技术加 3 分，最 高加 15 分。 |
|  |  | BIM 技术 | 有条件的工程可积极引入 BIM 技术，实现建设项目施工阶 段工程进度、人力、物料、设备、成本和场地布置的动态 集成管理及施工过程的可视化模拟 | 15 | 工程引入BIM 技术，实现建设项目施工阶段工程进度、人力、物料、设备、成本和场地布置 的动态集成管理及施工过程的可视化模拟，视 实现程度，加 5-15 分。 |
|  |  | 信息化管理 平台 | 有条件的工程可开发项目信息化管理平台，实现信息化管 理平台与视频监控、BIM 技术和智能技术应用的一体化融 合，提升项目信息化管理水平，并做好与省市县建设管理 平台的衔接。 | 10 | 已开发项目信息化管理平台，实现信息化管理 平台与视频监控、BIM 技术和智能技术应用的一 体化融合的，视实现程度，加 5-10 分。 |
|  |  | 试验室 | 有条件的工程可委托检测单位设立现场工地试验室，设立 工地试验室的检测机构应经浙江省计量认证部门计量认证。工地试验室需经授权。试验室环境条件，设施设备、人员配备应满足要求，配备的检测仪器应经检定。 | 10 | （1）设立的工地试验室未经授权或设立工地试 验室的检测机构未经浙江省计量认证部门认证 的，本项不加分。 （2）在符合（1）的基础上，根据试验室现场 的环境条件、人员配备、设施设备的配备情况，加 5-10 分。 |

说明：1．在省级复核时，本评分细则与《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册》一并使用。

2．水利工程含多个标段时，对主体建筑工程标段分别评分，平均后得出该工程最终得分。

3．如出现本标段未涉及或按照指导手册可选择设置的事项，均按照合理缺项处理。

合理缺项得分 =[合理缺项所在类得分/（该类总标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分。

4．舟山市水利建设工程文明标化工地评分总分为500分，另设加分项 50分。